# Исходные данные

для выполнения индивидуального задания:

# «Расчет массивной и гибкой подпорных стенок»

# по дисциплине «Механика грунтов и инженерные изыскания»

(для заочной формы обучения, гр. БЗс-21)

Исходные данные для каждой студента индивидуальны и принимаются согласно № по списку в журнале группы каждого студента. Индивидуальное задание может быть выполнено самостоятельно в соответствии с заданием или с использованием разработанного планшета (прилагается), при этом выполнение всех расчетов в планшете выполняется только вручную (иначе работа не принимается!!!).

# Расчет массивной подпорной стенки (рис. 1) должен содержать:

- Определение активного и пассивного давлений грунта на подпорную стенку.

- Определение ширины подошвы b фундаментной части стенки и усилий N и М, действующих в уровне подошвы.

Нормативные требования должны быть выполнены:

р(R; рmax(1,2R и рmin≥0.

- Расчет устойчивости стенки против сдвига по подошве (при (=0).

- Расчет устойчивости основания стенки против глубокого сдвига методом ломанных поверхностей скольжения (при (=(2/2 и (=(2).

# Расчет гибкой подпорной стенки (рис. 2) должен содержать:

- Определение активного давления грунта на подпорную стенку до глубины Н=6м.

- Определение внешних усилий на 1 п.м. в уровне сечения «2-2» гибкой подпорной стенки (принять вертикальную составляющую N=0кН).

- Определение табличным методом в сечении «2-2» угла поворота ψ0 и горизонтального перемещения y0 головы сваи, а также максимального изгибающего момента Мmax по глубине сваи.

- Подбор площади арматуры As,tot сваи в соответствии с принятым сечением в составе гибкой подпорной стенки.

Все необходимые графики и таблицы для расчетов прилагаются.

Исходные данные для расчета (гр. БЗс-21)

| Вариант (№ по списку в журнале группы) | 1 слой | 2 слой - глина | Нагрузка на поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1, кН/м3 | (1, град. | (2, кН/м3 | (2, град. | с2, кН/м2 | IL2, ед. | q, кН/м2 | а, м | s, м |
| 1 | 17.8 | 20 | 20 | 15 | 16 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| 2 | 17.8 | 21 | 19.9 | 16 | 17 | 0,1 | 20 | 1 | 2 |
| 3 | 17.8 | 22 | 19.8 | 17 | 18 | 0,2 | 30 | 1 | 2 |
| 4 | 17.9 | 23 | 19.7 | 18 | 19 | 0,3 | 40 | 2 | 1 |
| 5 | 17.9 | 24 | 19.6 | 19 | 20 | 0,4 | 50 | 2 | 1 |
| 6 | 17.9 | 25 | 19.5 | 20 | 21 | 0,5 | 10 | 2 | 1 |
| 7 | 18 | 26 | 19.4 | 21 | 22 | 0,6 | 20 | 3 | 1 |
| 8 | 18 | 27 | 19.3 | 22 | 23 | 0,7 | 30 | 3 | 1 |
| 9 | 18.1 | 28 | 19.2 | 23 | 24 | 0 | 40 | 3 | 1 |
| 10 | 18.1 | 29 | 19.1 | 24 | 25 | 0,1 | 50 | 1 | 3 |
| 11 | 18.2 | 30 | 19 | 25 | 26 | 0,2 | 10 | 1 | 3 |
| 12 | 18.2 | 31 | 18.9 | 26 | 25 | 0,3 | 20 | 1 | 3 |
| 13 | 18.3 | 32 | 21.3 | 27 | 24 | 0,4 | 30 | 0 | 2 |
| 14 | 18.3 | 33 | 21.2 | 27 | 23 | 0,5 | 40 | 0 | 2 |
| 15 | 18.4 | 34 | 21.1 | 26 | 22 | 0,6 | 50 | 0 | 2 |
| 16 | 18.4 | 35 | 21 | 25 | 21 | 0,7 | 10 | 0 | 3 |
| 17 | 18.5 | 36 | 20.9 | 24 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3 |
| 18 | 18.5 | 37 | 20.8 | 23 | 19 | 0,1 | 30 | 0 | 3 |
| 19 | 18.6 | 38 | 20.7 | 22 | 18 | 0,2 | 40 | 1 | 1 |
| 20 | 18.6 | 39 | 20.6 | 21 | 17 | 0,3 | 50 | 2 | 2 |
| 21 | 18.6 | 40 | 20.5 | 20 | 16 | 0,4 | 10 | 3 | 3 |
| 22 | 18.7 | 41 | 20.4 | 19 | 16 | 0,5 | 20 | 0 | 1 |
| 23 | 18.7 | 42 | 20.3 | 18 | 17 | 0,6 | 30 | 0 | 1 |
| 24 | 18.8 | 43 | 20.2 | 17 | 18 | 0,7 | 40 | 0 | 1 |
| 25 | 18.8 | 44 | 20.1 | 16 | 19 | 0 | 50 | 2 | 3 |